## Slide 1: Alumno: Alfonso Giménez Martínez Grupo: 1° ASIR Fecha: 17/02/2026
PC DE OFICINA LOW-COST + MINI PC Reto 03 - Fundamentos de Hardware (FHW)

## Slide 2: Objetivo principal: Diseñar un PC de oficina low-cost y compararlo con un Mini PC comercial
Requisitos:
Oficina: tareas ofimáticas, precio ajustado y componentes razonables
Low-cost: presupuesto ajustado
Compatibilidad: todos los componentes deben encajar físicamente

## Slide 3: Modelo: Intel Core i3-14100 Precio: 89.99 €
Características principales:
Núcleos: 4
Hilos: 8
Temperatura máxima: 100 grados
Frecuencia: 3.5 Ghz - 4.7 Ghz
Potencia base: 60 W
Gráficos integrados: UHD Graphics 730
Importante: socket soportado LGA1700 (compatible con placa base)
Justificación (oficina):
Para un ordenador de oficina no es necesario tarjeta dedicada
Tareas tipo ofimática
Aunque es 14ª generación y se calienta un poco más, el precio es más barato por ese fallo
Se pueden ajustar los núcleos para forzar que no trabaje a tanta frecuencia y controlar temperaturas

## Slide 4: PLACA BASE Modelo: ASRock H610M-HVS Precio: 67.61 €
Características principales:
Micro ATX
Soporta 14, 13 y 12 generación de Intel Core
Dos ranuras que soportan RAM DDR4 (dual channel)
1 PCIe 4.0 x16 y 1 PCIe 3.0 x1
Cuenta con HDMI
Puertos: 2 SATA3 / 3 USB 3.2 Gen1 / 1 M.2
Justificación (oficina):
Económica
Socket y chipset compatible
Ranuras de RAM DDR4 (dual channel)
Puertos SATA y ranura M.2 para más velocidad de forma económica

## Slide 5: MEMORIA RAM Modelo: Kingston 16 GB (2x8 GB) DDR4-3200 Precio: 164.95 €
Características principales:
DDR4 (para tareas ofimáticas es potencia de sobra y más económica)
La placa base no soporta DDR5
Soporta velocidades de hasta 3.200 Mhz con perfiles XMP
La placa Base es compatible con ddr4 y soporta dual channel
Justificación (oficina):
Mejor opción y más económica DDR4
Actualmente el precio podría ser más económico pero hay demasiada demanda

## Slide 6: ALMACENAMIENTO SSD Modelo: SanDisk SSD PLUS M.2 NVMe PCIe Gen 3.0 - 250 GB Precio: 60.98 €
Características principales:
Velocidad de lectura: 2200 MB/s
Velocidad de escritura: 1600 MB/s
Versión NVMe: 1.3
Justificación:
La placa base tiene ranura M.2 específica
Menos ruido que un SATA, más ligero, velocidades más altas y económico
Compatibilidad: Ranura M.2 de la placa base

## Slide 7: FUENTE DE ALIMENTACIÓN (PSU) Modelo: Corsair CX750 750 W 80 Plus Bronze Precio: 64.95 €
Características principales:
Potencia total: 550 W (potencia para rendir lo suficiente)
No modular
Certificación: 80 PLUS Bronze
Fuente ATX
Compatible con chasis
Potencia de sobra para alimentar todos los componentes
Económica y silenciosa
Compatibilidad: Formato ATX compatible con chasis

## Slide 8: CHASIS Modelo: Nox Hummer MC USB 3.0 Negra Precio: 44.99 €
Características principales:
Compatible con placa base y fuente de alimentación escogida
Buena ventilación
Justificación:
Sencilla y elegante
No ocupa tanto espacio
Fácil de transportar
Habría escogido una torre más pequeña pero la reducción de espacio hace el precio más caro
Compatibilidad: Con fuente ATX y placa Micro ATX

## Slide 9: Presupuesto Final
Componente | Modelo | Precio
CPU | Intel Core i3-14100 | 89.99 €
Placa base | ASRock H610M-HVS | 67.61 €
RAM | Kingston 16 GB DDR4-3200 | 164.95 €
SSD | SanDisk SSD PLUS M.2 250 GB | 60.98 €
Fuente | Corsair CX750 750W | 64.95 €
Chasis | Nox Hummer MC USB 3.0 | 44.99 €
TOTAL |  | 493.47 €
Justificación: Se prioriza precio, consumo y posibilidad de ampliación futura.

## Slide 10: Diapositiva 7: Mini PC alternativa Producto elegido: MINIX Neo Z95 Precio: 345 €
Especificaciones:
CPU: Intel N95 (4 núcleos, 4 hilos, hasta 3.4 GHz)
RAM: 16 GB LPDDR5X (soldada, no ampliable)
Almacenamiento: 512 GB SSD PCIe 3.0
Conectividad: 3 USB 3.2 / 2 HDMI / 1 DisplayPort / 2 Ethernet / 1 Audio

## Slide 11: Ventajas y desventajas
Ventajas | Desventajas
Precio más bajo que el montado por piezas | Rendimiento inferior al PC montado
Viene montado con Sistema Operativo preinstalado | RAM soldada (no ampliable)
Muy pequeño en tamaño | Si se queda corto reemplazarlo entero por cuello de botella con RAM
Consume muy poca electricidad | 
Buena conectividad | 

## Slide 12: Comparación final
Aspecto | Opción A (por piezas) | Opción B (Mini PC)
Precio total | 490 € | 345 €
Rendimiento (oficina) | Rendimiento de sobra | Rendimiento justo
Ampliación RAM | Sí | No
Ampliación SSD | Sí | Sí
Consumo/ruido/espacio | Consume más, más grande, mismo ruido | Consume menos, pequeño, mismo ruido
Facilidad de despliegue | Alta facilidad | Alta facilidad
Garantía/soporte | Sí | Sí

## Slide 13: Conclusión final
La opción del PC montado por piezas, porque aunque sea más grande y consuma más energía:
Todos los componentes son reemplazables
A largo plazo sale más rentable económicamente
Mayor rendimiento para tareas ofimáticas
Es silencioso
Los componentes son totalmente compatibles entre sí y con la tarea a realizar
Opinión personal:
Primero va a ser más caro el PC montado por piezas, pero a la larga sale más rentable económicamente.

## Slide 14: Aprendizaje sobre compatibilidad
El chipset y el socket deben encajar
Dimensiones de la placa base y fuente respecto al chasis
Ranuras de RAM para no hacer cuello de botella
Importante ranura M.2 para mayor velocidad y eficiencia
Conectores compatibles
Buena ventilación del chasis compatible con los componentes

## Slide 15: URLs
Procesador: https://www.pccomponentes.com/intel-core-i3-14100f-35-47ghz-box?s_kwcid=AL!14405!3!!!!x!!&gad_source=1&gad_campaignid=22157318807&gclid=CjwKCAiAwNDMBhBfEiwAd7ti1EfedmOUrR0GZ7o9KX_Gtz4OCSM1ywHikWvJA9hpBQ66qpsw5DSinhoCeK8QAvD_BwE
Placa Base: https://www.pccomponentes.com/asrock-h610m-hvs-m2-r20?s_kwcid=AL!14405!3!!!!x!!&gad_source=1&gad_campaignid=22157318807&gclid=CjwKCAiAwNDMBhBfEiwAd7ti1NOrIapzbvveJL2FOld2Yq7yXB83N2ynIT64TJameGn1Yxis-t4pexoCVKIQAvD_BwE
RAM: https://www.pccomponentes.com/kingston-fury-beast-ddr4-3200-mhz-16gb-2x8gb-cl16?s_kwcid=AL!14405!3!!!!x!!&gad_source=1&gad_campaignid=22732311568&gclid=CjwKCAiAwNDMBhBfEiwAd7ti1G5Z49KzG-dIKlG0cd6DEG3tQwzvIYntNq4kLMwoiAEnLNVJE84PuhoCiTwQAvD_BwE
Disco Duro: https://www.pccomponentes.com/silicon-power-p34a60-256gb-ssd-m2-pcie-gen3x4?s_kwcid=AL!14405!3!!!!x!!&gad_source=1&gad_campaignid=21438429839&gclid=CjwKCAiAwNDMBhBfEiwAd7ti1Fp9yPSHWHYYawvkSXlmv1wF6Qj0X9QD0JaKTwrYCTUdoxTEOY9qFRoC3tgQAvD_BwE
Fuente Alimentción: https://www.pccomponentes.com/corsair-cx750-750-w-80-plus-bronze?s_kwcid=AL!14405!3!!!!x!!&gad_source=1&gad_campaignid=22732311568&gclid=CjwKCAiAwNDMBhBfEiwAd7ti1FNcKxBaT139VsB3GeFKnzt82_0de2JlABCmO1tgXxyIguyGAP4gPRoC_9UQAvD_BwE
Chasis: https://www.pccomponentes.com/nox-hummer-mc-usb-30-negra?srsltid=AfmBOoo90xkzr4Qj1KZ4Jyl8CFdblg1I29gitrwqR6GWxtIfsVaMgxhY